## Slide 1
ماشین آلات راهسازی
تراکتور
Dezhdl.rzb.ir
سایت آموزشی و سرگرمی

## Slide 2
تراکتور
تراکتورازمهمترین ماشین الات کشاورزی وساختمان سازی است که دارای کاربردهای متعددی است هدف اولیه تراکتوربه جلوراندن ویا کشیدن اقسام بارها میباشد برروی تراکتورانواع لوازم مکانیکی را میتوان نصب کرد لوازمی ازقبیل : بیل های مکانیکی ریپرها تیغه های بولدوزر دکل های لوله گذار جانبی کج بیل ها نهرکن ها وغیره به علاوه ازتراکتور استفاده های دیگری هم میکنند نظیرکشیدن اسکریپر واگن وغیره .

## Slide 3
پیشرانه یا موتور
تراکتورها ازموتورهای دیزل که معمولا توربوشارژهستند نیرومیگیرند ودرانواع استاندارد ودنده اتوماتیک موجودهستند همچنین کنترل آنها به صورت کنترل هیدورلیک ودنده اتوماتیک است تراکتورها بردونوع کلی چرخ زنجیری وچرخ لاستیکی میباشند .

## Slide 4
انواع تراکتورها
الف)چرخ لاستیکی
ب)چرخ زنجیری

## Slide 5
تراکتور چرخ لاستیکی
تراکتورچرخ لاستیکی ازاین جهت ساخته شده که سرعت بیشتری درکشیدن وهل دادن اسکریپرها وکارهای نظیرآن داشته باشد این نوع ماشین ها درانواع دوچرخ وچهارچرخ وجوددارد نوع دوچرخ آن حتما باید بایک ماشین دیگر نظیراسکریپر کارکند تابتواند تعادل خودرا حفظ کند.

## Slide 6
تراکتور چرخ لاستیکی
نوع چهارچرخ آن دردونوع یک دیفرانسیل ودودیفرانسیل موجود است باین همه آسیب پذیری لاستیکهای این ماشینها درموقع کار درزمینهای دارای سنگهای تیزکه باعث بریده شدن لاستیک میشود استفاده ازآن را دراین نوع زمینها محدود میکند.

## Slide 7
تراکتور چرخ لاستیکی
این نوع ماشینها دارای فشار بر سطح زمین به مقدار 1.8 تا 2.5 kg/cm2 بوده و نیروی غلطشی ای که ایجاد می کنند به اندازه تراکتورهای زنجیردار نیست.

## Slide 8
تراکتور چرخ زنجیری
تراکتورهای چرخ زنجیری انواع مختلفی دارد این تراکتورها معمولا برحسب اندازه وزن وقدرت طبقه بندی میشوند دربسیاری ازپروژه ها مقدار وزن تراکتور چرخ زنجیری مهم است زیرا مقدار حداکثر نیروی کششی که یک دستگاه تراکتور میتواند به وجود آورد بدون توجه به قدرت تولیدی موتورآن به حاصل ضرب مقدار وزن درضریت کشش سطح جاده ای که روی آن کارمیکنند محدود میباشد .

## Slide 9
تراکتور چرخ زنجیری
وجود زنجیره ها باعث میشود که تراکتوربتواند درزمینهای با مقاومت فشاری کم وقدرت کششی مناسب فعالیت داشته باشد

## Slide 10
تراکتور چرخ زنجیری
این نوع تراکتورها در انواع مختلف زمینها به خاطر فشار کم وارد بر زمین (0.45 تا 0.65 kg/cm2) و قدرت کشش مناسب قادر به فعالیت هستند.
این ماشین آلات در شیبهای تا 45 درجه نیز قادر به کار هستند.
به علت سرعت نسبتا کم باید برای حمل آنها از تریلر استفاده کرد.

## Slide 11
تراکتور چرخ زنجیری
با داشتن غلتکهای روغنکاری شده تراکتور قادر است در آب به ارتفاع زنجیرهای فوقانی چرخها عمل نماید.

## Slide 12
انواع تیغه های تراکتور
از میان انواع تیغه های موجود ، چهار نوع از اهمییت بیشتری برخوردار است. این چهار نوع تیغه عبارتند از :
تیغه مستقیم
تیغه انگل دوزر
تیغه یونیورسال
تیغه کوشن

## Slide 13
انواع تیغه های تراکتور

## Slide 14
انواع تیغه های تراکتور

## Slide 16
ماشین آلات راهسازی
لودر

## Slide 17
لودرها
بدون اغراق لودرکاربردی ترین ماشین درانجام کارهای ساختمانی وعمرانی است این ماشین که درانداره های مختلف ساخته میشود به دلیل عملکرد وانعطاف پذیری زیادی که دارد ونیزبا تغییر جام می تواند بسیاری ازکارها رانجام دهد .

## Slide 18
کاربرد لودرها
لودرموارد استفاده بسیاری دارد که برخی ازآنها عبارتند ازایجاد خاکریزها حفاری زیرزمین بناها پرکردن خندقها وخاکریزی اطراف لوله های کارگذاشته شده درکانالها بارکردن کامیونها حمل بتن به محل قالبها وبلند کردن وحمل مصالح ساختمانی .

## Slide 19
کاربرد لودرها
به ماشین لودرمیتوان انواع ملحقات را نصب کرد وکاربردهای دیگری ازآن گرفت نظیربرف روب کانال کن لوله برلوله گذار جرثقیل لیفت تراک و...

## Slide 20
کاربرد لودرها

## Slide 21
انواع جام لودرها
دو نوع جام برای لودر ها وجود دارد ،جام یکپارچه و جام چند پارچه.جام چند پارچه انعطاف بیشتری نسبت به جام یکپارچه دارد.چون می توان آنرا مانند کلامشل مورد استفاده قرار داد.

## Slide 22
ظرفیت جام لودرها
ظرفیت اسمی جام در مورد لودر عملا مساوی با حجم مواد حفاری کود شده (heaped volume) در جام لودر با در نظر گرفتن استانداردهای موسسه SAE است.
Society of Automotive Engineers
جام لودر در حجمهای مختلف عرضه می گردد ، حجم جام از کمتر از 0.8 متر مکعب تا بیش از 16 متر مکعب متغییر است ، ولی اکثر جامها دارای حجمی در حدود 1.6 تا 4 متر مکعب می باشند.

## Slide 23
انواع لودر
الف)چرخ لاستیکی
ب)چرخ زنجیری
پ)بکهو لودر

## Slide 24
بکهو لودر

## Slide 25
لودرهای چرخ لاستیکی
این لودرها دراقسام کوچک خیلی بزرگ ساخته میشود چرخهای بزرگ لاستیکی به این نوع لودرها قدرت تحرک وسرعت فراوانی میبخشد فشاروارده برزمین توسط این لاستیکها کم بوده ومیتوان این فشار را با تغییرمیزان باد لاستیکها تغییرداد باین همه درزمنیهای دارای سنگهای تیزامکان آسیب این لاستیکهاوجوددارد درضمن درزمینهای خیس وگل آلود نیزکارکردن بالودرچرخ لاستیکی مشکل است.

## Slide 26
انواع لودر چرخ لاستیکی
این لودرها بردونوع معمولی وکمرشکن هستند

## Slide 27
لودرهای کمرشکن
نوع کمرشکن که بیشتر درلودرهای بزرگ بکاربرده میشوند ودارای نوعی شاسی هستند که قسمت عقب لودررابه قسمت جلو توسط یک مفصل متصل میکنند این حالت مفصلی قدرت مانوروشعاع گردش ماشین را نسبت به شاسی های ثابت ( غیرمفصلی ) زیاد میکند

## Slide 28
لودرهای کمرشکن

## Slide 29
کنترل لودرهای لاستیکی
درانواع مدرن این ماشین آلات ازسیستمهای فرمان وکنترل هیدرولیکی والکتریکی جهت راحتی وعملکرد بهترراننده استفاده شده است .سیستم فرمان این ماشین ها به دونوع است درلودرهای معمولی سیستم فرمان بوسیله فرمان وحرکت چرخها عمل میکند امادرنوع کمرشکن سیستم فرمان به وسیله دوجک هیدرولیکی عمل می نماید.

## Slide 31
لودرهای چرخ زنجیری
لودرهای چرخ زنجیری مانند لودرهای چرخ لاستیکی عمل می کنند بااین تفاوت که فشارکمی برزمین وارد می کنند باعث میشود که لودرهای با چرخ زنجیردار بتوانند درزمینی کارکنند که قابل استفاده برای لودرهای لاستیکی نیستند اصطکاک زیاد آنها بازمین باعث میشود که بتوانند نهایت استفاده راازقدرت موتوردرکند زمین بنمایند .

## Slide 32
لودر چرخ زنجیری

## Slide 34
عملکرد در سطح شیبدار جانبی
لودرهای زنجیردار قادربه حرکت برروی سطحهای باشیب جانبی 35%میباشند درصورتی که این رقم برای لودرچرخ لاستیکی 15% است.

## Slide 35
عملکرد در سطح شیبدار مستقیم
همچنین لودرزنجیردار میتواند ازشیب 60% بالابرود درحالیکه این رقم برای لودرلاستیک دار به حدود 30% محدود میشود.

## Slide 37
مقایسه راندمان
سرعت لودرزنجیری کمترازلودرلاستیکی بوده به همین علت درمواردی که فاصله حمل مواد وبازگشت به محل بارگیری زیاد باشد راندمان این ماشین پایینتر است .

## Slide 38
لودرهای بکهو
این ماشین آلات درواقع لودرهای کوچکی هستند که درپشت خود یک بیل مکانیکی دارند وبرای کارهای سبک استفاده میشوند کلیه مشخصات عمومی آنها مانند لودرها وبیل های مکانیکی است به دلیل دوکاره بودن این ماشین دربسیاری ازپروژه ها ی کوچک ازاین وسیله استفاده میشود

## Slide 39
لودرهای بکهو
درقسمت عقب این ماشین یک بیل مکانیکی وجود دارد قدرت این بیل نیزبراساس زاویه آن با زمنین وشعاع عملکرد بازوها فرق میکند.

## Slide 40
ماشین آلات راهسازی
گریدر

## Slide 41
کاربرد گریدر
برای تسطیح زمین وازبین بردن پستی وبلندی ها ازماشین آلات مختلفی استفاده میشود اما مهمترین وسیله برای عملیات تنظیم شیب وتسطیح خاکریزها وخاکبرداری ها ورساندن سطح خاک به سطح مورد نظر ( خط پروژه ) توسط گریدر انجام میپذیرد.

## Slide 42
کاربرد گریدر
گرید ربرای تنظیم شیب شکل دادن شیب ها تسطیح دامنه خاکریزها وخاکبرداریها کندن جوی ومخلوط کردن وپراکندن مخلوط خاک ومواد قیری بکارمیرود

## Slide 43
کاربرد گریدر
ازاین ماشین الات درساختن راهها وسایر عملیات ساختمانی استفاده میشود این دستگاه دربه هم زدن وبرداشتن لایه های نباتی وسست سطح زمین هم به کارمیرود.

## Slide 44
کار و هدایت گریدر
عمل تنظیم شیب ازکارهای بسیارمشکل است بطوری که کلیه رانندگان ماشین آلات راهسازی براین عقیده هستند که کارکردن با گرید رمشکل ترازبقیه ماشین آلات است وراننده ای که درزمینه کاربا گریدرمهارت داشته باشد براحتی می تواند بقیه این ماشین آلات را کنترل وهدایت کند .

## Slide 45
حالات تیغه
تیغه گریدر دارای لبه قابل تعویض میباشد درحالات مختلفی نسبت به ماشین می تواند قرارگیرد زاویه تیغه رامیتوان تغییرداد بطوریکه بتوان گریدر را برای حمل مواد یا کندن جوی بکاربرد زاویه جلودرحالت حمل مواد بکارمیرود که دربرشهای سطحی ومخلوط کردن مواد مورد استفاده قرارمیگیرد زاویه عقب باعث زیاد شدن قدرت حفاری شده ولی سبب میشود که مواد حفاری شده احیانا ازروی تیغه سرریزنماید

## Slide 46
لبه های تیغه گریدر
لبه های مستقیم و منحنی با ارتفاعهای مختلف و ضخامتهای متفاوت جهت گریدر موجودند.لبه های دندانه دار نیز برای کار در خاکهای یخزده ، یخ و قلوه سنگهای متراکم وجود دارند. لبه های منحنی برای تنظیم دقیق شیبها و بریدن مواد سخت ،لبه های مستقیم در مواقعی که فرسایش لبه ها در اثر شرایط کار مهم بوده و نفوذ به داخل مواد به سادگی امکان پذیر است و لبه های نازک برای کارهای ظریفتر به کار می روند.

## Slide 47
کنترل تیغه در گریدر
گریدرهای مدرن مجهزبه دستگاه کنترل تیغه اتوماتیک هستند که دقت کارآنها برای تنظیم شیب بسیارزیاد است سیستم این دستگاهها که بیشتر هیرولیکی والکترونیکی است مجهز به یک دستگاه حساس است که یک سطح یا امتداد ثابت را دنبال کرده ودرمواقع لزوم بطور اتوماتیک تیغه را بالا وپایین میبرد تاشیب مطلوب بدست آید.

## Slide 48
چرخهای جلو می توانند به طرفین خم شوند وبدین ترتیب نیروی حالصه ازفشار خاک برتیعه مایل شده را خنثی نماید وبه گردش گریدر هم کمک کند

## Slide 49
گریدرهای کمرشکن
شاسی های کمرشکن نیزدرساختمان بعضی انواع گریدربکارمیرود که باعث ازدیاد قابلیت مانور ماشین وکاربردهای آن میشود .

## Slide 50
ابعاد گریدر

## Slide 51
عملیات با گریدر
الف) پخش کردن مواد خاکی
ازمهمترین عملیات گریدر پخش کردن مواد ومصالح خاکی درسطح زمین است البته مقدار مواد جابجا شده به ظرفیت گریدر بستگی دارد ظرفیت گریدر تابع عواملی مانند قدرت موتورکشش ماشین اندازه وارتفاع تیغه میباشد

## Slide 52
عملیات با گریدر
ب) حمل مواد به کنارجاده
باتغییر زاویه تیغه گریدرقادرخواهد بودکه موادخاکی را به کنارمسیرحرکت هدایت کند دراین حالت موادخاکی درانتهای عقب گریدر انباشته شده ویک توده خاکی طولی درامتداد مسیر قرار می گیرد.

## Slide 53
عملیات با گریدر
ج) شیب بندیهای دقیق
برای این کار باید تیغه را با زاویه کوچکی نسبت به امتداد قائم بوده وارتفاع تیغه ازسطح زمین طوری باشد که برآمدگی کوچک را بریده وگودالها را پرنماید بدین منظورهمواره باید مقدار موادخاکی درجلوی تیغه گریدرموجود باشد

## Slide 54
عملیات با گریدر
د) کندن جوی
گریدر رامیتوان برای کندن جویهای Vشکل وذوزنقه ای شکل به کاربرد ماکزیمم عمق جوی حدود یک متر وعرض آن حدود 1.2 متر است.

## Slide 55
عملیات با گریدر
ه ) بریدن وتراشیدن ترانشه
با تغییر زاویه گریدر وعمودکردن یا شیب زیاد لبه تیغه نسبت به سطح افق میتوان با حرکت درجهت طول ترانشه لبه های آنرا تراشید.

## Slide 56
ماشین آلات راهسازی
اسکریپر

## Slide 57
اسکریپر چیست؟
اسکریپرماشینی است که عمل بارگیری وحمل وتخلیه مواد خاکی در مسافتهای متوسط وزیادرا به تنهایی انجام می دهد. گرچه اسکریپر واحدی در نظر گرفته می شود که خود قادر به بارگیری می باشد ، ولی در بسیاری از موارد برای بارگیری احتیاج به یک ماشین کمکی (مانند تراکتور) جهت هل دادن اسکریپر می باشد

## Slide 58
اسکریپر

## Slide 59
قسمتهای اصلی اسکریپر
اسکریپرازسه قسمت اصلی تشکیل شده است : قسمت بارگیر (جام ) ، دیوار جلویی قسمت بارگیر و دیواره عقب جام یا دیواره تخلیه. قسمت جام که معمولا سربازاست و دارای یک تیغه برنده قابل تعویض درقسمت پایین میباشد. این تیغه درحین بارگیری به داخل خاک نفوذمیکند وبا برش خاک آنرا به داخل جام هدایت میکند .

## Slide 60
انواع اسکریپر
اسکریپرها را می توان از لحاظ طرز و جهت کار به دو دسته تقسیم کرد:
اسکریپر کشیده شونده Pull Scraper
اسکریپر هل داده شونده Push Scraper

## Slide 61
اجزای اسکریپر

## Slide 62
اجزای اسکریپر

## Slide 63
انواع اسکریپر
اسکریپرها به دودسته موتوردار وبدون موتور تقسیم میشوند امروزه نوع بدون موتورکمترمورد استفاده قرارد میگیرد .

## Slide 64
انواع اسکریپر
اغلب اسکریپرها تک محور بوده وتعادل آن و وزن بارآن توسط تراکتورمتصل به آن حمل میشود تراکتورهایی که این اسکریپرها را میکشند ممکن است چرخ لاستیکی وچرخ زنجیری باشند.

## Slide 65
انواع اسکریپر
بعضی دیگر قسمتی ازیک تراکتور-اسکریپر هستند. بدین معنی که یک تراکتورتک محوره یک اسکریپر تک محوره رامیکشد. اسکریپرها یی که دومحوردارند به وسیله تراکتورهای زنجیردار کشیده میشوند زیرا اینگونه تراکتورها نمی توانند بارقائم را تحمل کنند بنابراین نمی توانند اسکریپرها یک محوره را بشکند .

## Slide 67
انواع اسکریپر
امروزه بندرت ازاسکریپرها چرخ زنجیری استفاده میشود اسکریپرها یی که توسط تراکتورچرخ لاستیکی کشیده میشوند به انواع زیرتقسیم بندی میشوند
1-تک موتوره دومحوره
2-سه محوری
3-دودیفرانسیل
4-اسکریپرهای دوموتوره ( TANDEM-POWERED)
5-اسکریپرهای دارای بالابر
6-فشاری – کششی (PUSH – PULL)

## Slide 68
انواع اسکریپر

## Slide 70
سیستم مکان یابی جهانی
GPS

## Slide 71
GPS چیست؟
سيستم مكان يابي جهاني(Global Positioning System) يك سيستم هدايت ( ناوبري) ماهواره اي اســت شـامل شبكه اي از 24 ماهواره درگردش كه درفاصله 11 هزارمايلي ودر شش مدارمختلف قراردارند . خدمات این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از کره زمین در تمام ساعت شبانه روز در دسترس است. پدید آوردنگان این سیستم، هیچ حق اشتراکی برای کاربران در نظر نگرفته اند و استفاده از آن رایگان است.

## Slide 72
GPS چگونه کار می کند؟
ماهواره های این سیستم، در مداراتی دقیق هر روز 2 بار بدور زمین می گردند و اطلاعاتی را به زمین مخابره می کنند. گیرنده های GPS این اطلاعات را دریافت کرده و با انجام محاسبات هندسی، محل دقیق گیرنده را نسبت به زمین محاسبه می کنند. در واقع گیرنده زمان ارسال سیگنال توسط ماهواره را با زمان دریافت آن مقایسه می کند. از اختلاف این دو زمان فاصله گیرنده از ماهواره تعیین می گردد. حال این عمل را با داده های دریافتی از چند ماهواره دیگر تکرار می کند و بدین ترتیب محل دقیق گیرنده را با اختلافی ناچیز، معین می کند.

## Slide 73
گیرنده GPS
گیرنده به دریافت اطلاعات همزمان از حداقل 3 ماهواره برای محاسبه 2 بعدی و یافتن طول و عرض جغرافیایی، و همچنین دریافت اطلاعات حداقل 4 ماهواره برای یافتن مختصات سه بعدی نیازمند است.

## Slide 75
کاربرد GPS
از سیستم موقعیت یابی جهانی می توان در کارهایی چون نقشه برداری، پروژه های عمرانی، کوهنوردی، برف نوردی ، صحرانوردی ، شکار، کایت سواری، سفر در مناطق ناشناخته، اتومبیلرانی ، کشتیرانی و قایقرانی، عملیات نجات هنگام وقوع سیل و زمین لرزه و هر فعالیت دیگر که نیازمند محل یابی باشد، بهره برد .

## Slide 76
استفاده از GPS در کارهای ساختمانی
از GPS می توان برای اطلاع از محل و وضعیت دقیق تمامی ماشین آلات مهم سایت در هر لحظه و از هر کجا مطلع شد.
با تعریف حدود معین برای سایت می توان از سرقت ماشین آلات مجهز به سیستم GPS موجود در سایت مطلع شد.

## Slide 77
GPS و ماشین آلات ساختمانی
در سیستمهای پیشرفته تر GPS که توسط کارخانه های سازنده در صورت درخواست خریدار نصب می شوند حتی امکان اطلاع از نحوه حرکت دستگاه ، دمای روغن و رادیاتور و حجم کار دستگاه نیز وجود دارد.
در برخی ماشین آلات پیشرفته و حساس که نیاز به دقت در عملیات است مانند گریدر ، از این سیستم برای کنترل عملیات دستگاه نیز استفاده می شود.

## Slide 78
کنترل عملیات به کمک GPS
طرز کار این سیستم بدین گونه است که در ابتدا کامپیوتر مجهز به GPS ماشین توسط اپراتور و طبق نقشه های پروژه متناسب با کار مورد نیاز، برنامه ریزی می شود.این برنامه ریزی در سیستم سه بعدی انجام می شود.سپس اپراتور به کمک کامپیوتری که با استفاده از GPS موقعیت کار را به او اعلام می کند ، مشغول انجام کار می گردد .

## Slide 79
مزایای استفاده از GPS
استفاده از GPS در کارهای ساختمانی راندمان کار و دقت کار را افزایشو هزینه را کاهش می دهد و باعث انجام کار در زمان کمتر و با کیفییت بهتر می شود.
البته لازم به ذکر است که این سیستم نیز معایبی دارد که خطای محاسباتی ماهواره ها از جمله آنند.

## Slide 80
پایان
Dezhdl.rzb.ir
Dezhdl.rzb.ir
سایت آموزشی و سرگرمی