## Slide 1: عنوان: آموزش نرم‌افزار EERA به همراه مثال
استاد :
سرکار خانم دکتر فلاح زاده
تهیه و تنظیم:
محمدامین حجازی فرد
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد میبد
رشته ارشد عمران ـ گرایش زلزله

## Slide 2: مقدمه
در طول زمین لرزهای اخیر، حرکات زمین در مکانهایی که خاک نرم داشتند به طور کلی با توجه به شرایط خاک منطقه بیشتر از حرکات برون زدهای نسبتاً سنگی بوده است با این توضیحات منابع محل خاک با استفاده از چندین برنامه کامپیوتری شبه‌سازی شده است به طوری که شرایط رسوب خاک تقویت شده از قبیل لایه‌های مختلف خاک با گستره‌ای محدود در نظر گرفته می‌شود یکی از اولین برنامه‌های کامپیوتری که بدین منظور راه‌اندازی شده است shake بوده است (Schnabel و همکاران پس از گذشت 35 سال از انتشار SHAKE. (این برنامه به طور متداول استفاده می‌گردد و به عنوان مرجع برنامه‌های کامپیوتری در رشته مهندسی لرزه ژئوتکنیکی به کار می‌رود SHAKE واکنش در یک سیستم خاک ـ سنگ با لایه‌های افقی را محاسبه می‌نماید که در معرض امواج برشی انتقال عمومی قرار دارد. SHAKE فرض را بر این می‌گذارد که ویژگی‌های چرخه‌ای خاک می‌تواند با استفاده از یک مدل خطی معادل شبیه‌سازی می‌گردد تا سال 1996 نسخه‌های جدیدتری از این نرم‌افزار ارائه گردید تا این‌که نرم‌افزار EERA در سال 1998 در FORTRAN90 ایجاد گردید.

## Slide 3: معرفی نرم‌افزار EERA
نرم‌افزار EERA که از ابتدای واژهای Equivalent linear Earthquakesit e response Analyses
تحلیل واکنش زلزله خطی معادل گرفته شده است. ورودی و خروجی EERA به طور کامل با برنامه گسترده اکسل با هم تلفیق می‌گردند.
این نرم‌افزار جهت تحلیل یک بعدی پاسخ زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد که بر پایه روش خطی معادل بازسازی شده است.
تحلیل یک بعدی پاسخ زمین بر پایه‌ای این فرض استوار است سطح زمین و تمامی لایه‌های زیر سطح زمین افقی بوده و در تمام جهات جانبی نامحدود بوده است.

## Slide 4
روش خطی معادل امکان بهره‌گیری از تابع تبدیل جهت ایجاد رابطه بین پارامترهای مورد مطالعه (مانند شتاب یا سرعت سطح زمین) با پارامترهای معلوم (مانند شتاب بستر سنگ) را فراهم می‌سازد.
طبیعت یک تابع تبدیل تحت تأثیر ضخامت، سختی و خصوصیات میرایی هر لایه خاک می‌باشد تابع تبدیل متأثر از خواص سنگ بستر نیز می‌باشد. از آن جایی که روش خطی معادل پاسخ در هر دو نقطه در یک توده به صورت یگانه به یکدیگر وابسته می‌باشند. در نتیجه می‌توان حرکت یک بخش را در هر نقطه خاک تعیین کرد و حرکت ایجاد شده در هر نقطه دیگر را محاسبه کرد این امر امکان بهره‌گیری از حرکت یک توده خاک که در سطح زمین ثبت شده است را جهت محاسبه حرکتی که در بستر سنگی ایجاد می‌کند نیز فراهم می‌نماید.

## Slide 5: ویژگی‌های اصلی EERA و مقایسه با SHAKE
EERA و SHAKE91 براساس همان اصول اساسی هستند. با این وجود روش‌های اجرای آنها اساساً متفاوت است. تفاوت‌های اصلی عبارتند از:
ـ کتابخانه دینامیک EERA در FORTRAN90 اجرا می‌شود. تمام ماتریس‌ها و بردارهای محاسباتی بدون شاخص اجرا می‌گردند. یکی از مزایای اصلی FORTRAN90 بر پردازشگران خود، ابعاد دینامیک آرایه‌های است. سایز آرایه‌ها با سایز مسائل، در طول محدوده حافظه کامپیوتری موجود هماهنگ است. ابعاد EERA از ابتدا با توجه به سایز مسئله تعیین می‌گردد.
ـ‌ به عنوان یکی از مزایای ابعاد دینامیک، هیچ محدودیتی در مورد تعداد کلی ویژگی‌های مواد و لایه‌های سنگی در EERA وجود ندارد. لایه‌های فرعی و ویژگی‌های خاک به ترتیب در 50 و 13 ویژگی، مانند SHAKE91 محدودیت ندارند.
ـ مزیت دیگر ابعاد دینامیک این است که کاربران می‌توانند تعداد داده‌ها را سرعت FFT،‌ فراتر از 4096 تشریح نمایند.
ـ کاربران می‌توانند محاسباتی را برای یک حرکت تصفیه شده و تصفیه نشده انتخاب کنند. SHAKE91 از یک فیلتر اختیاری کوچک استفاده می‌کند تا واکنش‌هایی با فرکانس بالا را حذف نماید.

## Slide 6: اجرای EERA
پردازش داده‌هاProcses Earthquake data
محاسبه کشش هماهنگcalculate compatible starin
محاسبه خروجی (1- شتاب سرعت جابه جایی 2- کشش و فشار 3- تقویت 4- طیف فوریه) calculate output
چند برابر کردن ورک شیت duplicate worksheet
ورک شیت را حذف کنید remove worksheet
EERA را جا‌به‌جا کنید
در مورد EERA
شامل 7 فرمان:

## Slide 7: ورک شیت‌های EERA
مانند این جدول که مشاهده می‌کنید 9 ورک شیت نشان داده شده است. ورک شیت برای تعریف حرکت درونی زلزله مورد استفاده قرار می‌گیرد که 6 مورد از 9 ورک شیت می‌توانند چند برابر شوند که با استفاده از بخش Duplicate work sheet اصلاح می‌گردد 6 ورودی موردنیاز 1 ورودی انتخابی وجود دارد و تمامی ورود‌ی‌ها آبی رنگ هستند.

## Slide 8
Cell A1 : نام زلزله (اختیاری)
Cell B2 : فاصله زمانی بین داده های زمان قبل از حرکت ورودی زلزله
Cell B3 : بیشترین فرکانس مطلوب جهت مقیاس بندی بالاترین مقدار شتاب ورودی
Cell B4 : بیشترین فرکانس cut-off fmax جهت فیلترسازی فرکانس‌های بالا تر از شتاب ورودی
Cell B5 : فرکانس cut-off fmax جهت حذف فرکانس‌های بالا تراز شتاب ورودی این گزینه برای غلبه بر خطاهای محاسباتی می‌باشد.
Cell B6 : تعداد m داده در محاسبات fft تعریف می‌گردد.

## Slide 9: پروفایل خاک
A1 ستون 1- تعداد لایه‌ها
C6 ستون 2- تعداد نوع ماده در هر لایه
D6 ستون 3- هر لایه می‌تواند به چندین زیر لایه تبدیل کرد جهت بهبود محاسبه
E6 ستون 4- ضخامت هر لایه
F6 ستون 5- مقادیر کم کشش تنش برشی که با واحد خاصی که در F5 تعیین گردیده وارد می‌شود.
G6 ستون 6- مقادیر اولیه میرایی بحرانی برای زمانی‌که تعداد مواد برابر صفر باشد.
H6 ستون 7- وزن واحد کلی در واحد فیزیکی

## Slide 10
I6 ستون 8- سرعت موج برشی در واحد فیزیک برشی در ستون F6 وارد کرد.
J6: موقعیت هر نوع حرکت زلزله
K6: عمق سفره‌های آبی زیرزمینی به این ستون به منظور محاسبه فشاری مؤثر عمودی و در محاسبات اولیه استفاده شود.
E2: پریود اساس T در پروفایل T=4HV
E3: سرعت متوسط موج برشی

## Slide 11: منحنی کشش تضعیف شده فشار ـ کشش مواد
A1: نوع ماده به صورت اختیاری
A3: مقدار کشش برش مطابق نسبت G/Gmax
B3: نسبت G/Gmax را مطابق با داده‌های کشش A3
C3: مقادیر کشش برشی مطابق با داده‌های شیت میرایی بحرانی
C4 : مقادیر نسبت میرایی بحرانی مطابق با ستون C3

## Slide 12: تکرار ورک شیت
E1 تعداد تکرار تعیین شده برای تلاقی رضایت بخش8 عدد کافی است.
E2 نسبت کشش یکنواخت معادل برای تأثیرات دوره‌ای زلزله بین 4/0 الی 75/0 می‌باشد.
E3 مدل معادله خطی انتخاب شود:
ـ Shake اولیه
ـ Shake 91

## Slide 13: خروجی شتاب
شتاب ورک شیت به عنوان سرعت نسبی و جابه‌جایی نسبی در یک لایه به حساب می‌آید.
D1: تعداد لایه‌های فرعی انتخاب می‌شود.
برون زد
D2: نوع لایه
برون زد غیر

## Slide 14: خروجی (کشش)
کشش ورک شیت: زمان قبل از فشار،‌ کرنش و انرژی تلف شده و حلقه‌های پایا را تعریف می‌کند.
D1: تعداد زیر لایه‌های انتخابی تعیین می‌گردد.

## Slide 15: خروجی تقویت
Ampli عامل تقویت کننده دارای 4 ورودی که در زیر لایه تعریف می‌کند.
D1: تعداد اولین لایه فرعی
D2: نوع اولین لایه
D3: تعداد دومین لایه فرعی
D4: نوع دومین لایه
برون زد
غیر برون زد
برون زد
غیر برون زد

## Slide 16: خروجی فوریر
در این ورک شیت طیف فوریه برای یک زیر لایه تعریف می‌کند.
D1: تعداد اولین لایه فرعی
D2: نوع اولین لایه فرعی (برون زد ـ غیر برون زد)
D3: تعداد متوسط جابه‌جایی

## Slide 17: خروجی (طیف‌ها)
طیف‌های واکنش را برای لایه فرعی انتخاب می‌کند.
D1: تعداد لایه‌های فرعی
D2: نوع لایه فرعی
D3: مقدار انتخابی نسبتDamping برای طیف‌های واکنش
برون زد
غیر برون زد

## Slide 18: تعریف مسأله
مسئله نمونه یک پروفایل خاک FT-150 است که دارای مخلوط ماسه و شن تا نیمه فضای موردنظر می‌باشد.

## Slide 19
پروفایل سرعت موج برش و وزن واحد در نمودار نشان داده شده است.

## Slide 20
سه نوع متفاوت از ویژگی‌های مواد در نمودارهای زیرتعریف شده‌اند.

## Slide 21
درجدول زیرمقادیر کاهش نسبت منحنی میرایی برای مساله نمونه مشاهده می کنید

## Slide 22
در عکس زیر زمان قبل حرکت ورودی زمین و نمودار زیر زمان قبل شتاب برای ارتفاع دیاموند در طول زلزله لوماپریتا)

## Slide 23: نتایج
درنمودار زیرتغییر عمق بیشترین شدت برشی، نسبت G/Gmax و نسبت میرایی در هر گام تکراری محاسباتی را نشان می‌دهد، در گام اول، نسبت G/Gmax برابر با 1 و نسبت میرایی ثابت است. پس از برداشتن چندین گام محاسباتی، توزیع نسبت G/Gmax و نسبت میرایی مقادیر نهایی آنها با هم تلاقی پیدا می‌کنند.

## Slide 24
در نمودار زیر تغییر منطبق با عمق بیشترین فشار برش در طول محاسبات و شتاب بیشترین تلاقی را نشان می‌دهد.

## Slide 25
در نمودارزیر فرمان قبلی محاسبات شتاب، سرعت مربوط و جابجایی نسبی را در سطح آزاد نشان می‌دهد. جابجایی و سرعت نسبی در رابطه با پایین‌ترین پروفایل خاک ارزیابی می‌گردد.

## Slide 26
شکل زیر زمان قبل از کشش برشی، فشار برشی و اتلاف انرژی را در هر حجم واحد نشان دهد .

## Slide 27
شکل زیردامنه محاسبه شده نسبت تقویت بین پایین‌ترین سطح و سطح آزاد را نشان می‌دهد.

## Slide 28
نمودار دامنه محاسبه شده دامنه فوریر در سطح آزاد را نشان می‌دهد.

## Slide 29
در نهایت نمودار طیف واکنش شتاب محاسبه شده در سطح آزاد را برای یک نسبت 5 درصدی میرایی بحرانی به نمایش می‌گذارد.

## Slide 30
به طور کلی یک تحلیل موفق ERAA در سه گام اجرا می‌گردد.
گام 1- تمام داده‌های زلزله work shet earthquahe تعریف کنید از پردازش داده‌های زلزله استفاده کنید.
گام 2- پرفایل خاک را در worhe sheet profil تعریف کنید تمامی منحنی‌های واکنش فشاری کشش مواد را در work sheets mat… تعریف کنید پارامترهای اصلی محاسبه را در work sheet itrationتعریف کنید از محاسبه کشش هماهنگ استفاده کنید.
گام 3- پارامترهای ورودی را در work sheet Acceleration تعریف کنید.
از محاسبه خروجی و «شتاب» استفاده کنید.
پارامترهای ورودی را در work sheet strain تعریف کنید.
از محاسبه خروجی «فشاری ـ کششی»‌ استفاده کنید.
این جریان‌ها را برای – forier – Ampli spectraتکرار کنید.