## Slide 1
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
راهنماي استفاده از توتال استيشن لايكا 407
www.noavarangermi.ir

## Slide 2
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
توتال استيشن لايکا
سريهای :
TC(R)403
TC(R)405
TC(R)407
TC(R)410
www.noavarangermi.ir

## Slide 3
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
Surveying برداشت .....................
Stake out پياده سازي ...................
Free station ایستگاه گذاری یا توجیه دستگاه ..................
Reference Line خط هادي ..................
Tie Distance.................. خط اتصال
Area ( Plan ) مساحت ..................
Remote Height ارتفاع مجهول ..................
Construction .................. ساختمان
هشت برنامه براي كار وجود دارد:TC (R) در توتال لايكا
اشاره مي كنيمStake out و Surveying در اينجا ما به دو برنامه
www.noavarangermi.ir

## Slide 4
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
قبل از معرفي اين دو برنامه ، به معرفي تنظيمات اوليه دوربين مي پردازيم. هنگامي كه دوربين را روشن مي كنيم اولين صفحه اي كه ظاهر مي شود ، صفحه زير مي باشد :
PREV
ok
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
F1
F2
F3
F4
ESC
www.noavarangermi.ir

## Slide 5
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
Prog
Setting
EDM
File
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
MENU 1/3
با زدن دكمه MENU صفحه زير باز مي شود . سه صفحه دارد که با زدن دكمه PAGE صفحات مرور می شوند
با زدن كليد F2‌مي توان وارد قسمت تنظيمات شده كه چهار صفحه دارد
www.noavarangermi.ir

## Slide 6
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
ok
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
SETTINGS 1/4
Contrast : 50%
Trigger key : ALL
USER key : LEVEL
V-Setting : Zenith
Tilt correction : 2-Axis
HZ collim : On
منوی تنظيمات
www.noavarangermi.ir

## Slide 7
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
SETTINGS 1/4
Contrast : 50%
Trigger key : ALL
USER key : LEVEL
V-Setting : Zenith
Tilt correction : 2-Axis
HZ collim : On
ok
منوی تنظيمات : صفحه اول
ALL , Dist , off
LEVEL, Dstunit, angunit, Del.Rec, H-TRANS
CODE , HI DDENP , OFFSET , LIGHT
Zenith , Horiz , Slope %
1-Axis , 2-Axis , Off
On , Off
Contrast : تغيير ميزان روشنايي صفحه نمايش
Trigger key: تغيير عملكرد كليد ماشه اي ، شامل سه گزينه زير :
All : عملكرد همزمان طول و ثبت آن بدون نمايش
Dist : عملكرد طول با نمايش Off : بدون عملكرد
USER key : تغيير عملكرد كليد user روي صفحه كليد
www.noavarangermi.ir

## Slide 8
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
V- Setting : تغيير نوع قرائت زاويه خواني ، شامل سه گزينه مي باشد :
Zenith : زاويه قائم نسبت به زنيت Horiz : زاويه افقي (0 تا 360 ) Slope % :‌ زاويه قائم نسبت به افق
Tilt correction : تصحيح خطاي تيلت ( عدم تراز بودن دوربين ) ، شامل سه گزينه مي باشد :
1-Axis : تصحيح خطا در جهت محور x 2-Axis : تصحيح خطا در جهت محور y Off : بدون تصحيح خطا
HZ cpllim : محاسبه خطاي كليماسيون ، شامل دو گزينه مي باشد :
On : محاسبه خطا در مشاهده Off : عدم محاسبه خطا در مشاهده
SETTINGS 1/4
Contrast : 50%
Trigger key : ALL
USER key : LEVEL
V-Setting : Zenith
Tilt correction : 2-Axis
HZ collim : On
ok
ALL , Dist , off
LEVEL, Dstunit, angunit, Del.Rec, H-TRANS
CODE , HI DDENP , OFFSET , LIGHT
Zenith , Horiz , Slope %
1-Axis , 2-Axis , Off
On , Off
www.noavarangermi.ir

## Slide 9
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
SETTINGS 2/4
Sector Beep : off
Beep : Normal
HZ incr : Right
Reticle III. : Medium
Disp Heater : Off
Char.input : Method 1
ok
منوی تنظيمات : صفحه دوم
on ,off
Normal , Loud , Off
Right , Left
Medium , Hight , Left
On , Off
Method 1 , Method 2
Sector Beep : روشن و خاموش بودن صداي كليد هاي صفحه كليد
Beep : تغيير ميزان صداي كليد ها
HZ incr : تغيير راست گرد و چپ گرد بودن زاويه خواني
Reticle III : تغيير اندازه تارهاي رتيكول
www.noavarangermi.ir

## Slide 10
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
HZ incr : تغيير راست گرد و چپ گرد بودن زاويه خواني
Reticle III : تغيير اندازه تارهاي رتيكول
ِDisp heater : روشن و خاموش بودن گرم كننده صفحه نمايش در روزهاي سرد
Char.input : نحوه وارد كردن كاراكتر ها و اعداد براي كد گذاري كه در اينجا Method 1 مد نظر است
SETTINGS 2/4
Sector Beep : off
Beep : Normal
HZ incr : Right
Reticle III. : Medium
Disp Heater : Off
Char.input : Method 1
ok
on ,off
Normal , Loud , Off
Right , Left
Medium , Hight , Left
On , Off
Method 1 , Method 2
www.noavarangermi.ir

## Slide 11
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
SETTINGS 3/4
Min.reading : 0.0001
Angle unit : gon
Dist. unit : meter
Temp. unit : 0C
Press unit : hpa
Auto-off : disable
ok
منوی تنظيمات : صفحه سوم
Gon , dec. deg , o ‘ “
Meter , US-ft , INT-ft , ft-in/16
oC , oF
Hpa , mbar , mmHg , inHg ,
Disable , enable , sleep
Min.reading : تغيير دقت قرائت مشاهدات
َAngle unit : تغيير واحد زاويه خواني ، شامل چهار گزينه مي باشد :
gon : گراد dec. يeg : درجه و دقيقه o ‘ “ : درجه و دقيقه و ثانيه
Dist unit : تغيير واحد طوليا بي ، شامل چهار گزينه مي باشد‌:
Meter : متر ft-in/16 : فوت و اينچ
www.noavarangermi.ir

## Slide 12
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
Temp unit: تغيير واحد دما
press unit: تغيير واحد فشار ، شامل چهار گزينه مي باشد :‌
Hpa : پاسگال mbar : ميلي بار mmHg : ميليمتر جيوه
َAuto-off : تغيير حالت براي عدم استفاده از دوربين ، شامل سه گزينه مي باشد : disable : عدم خاموش شدن دوربين
enable : خاموش شدن دوربين
Sleep : حالت خواب دوربين
SETTINGS 3/4
Min.reading : 0.0001
Angle unit : gon
Dist. unit : meter
Temp. unit : 0C
Press unit : hpa
Auto-off : disable
ok
Gon , dec. deg , o ‘ “
Meter , US-ft , INT-ft , ft-in/16
oC , oF
Hpa , mbar , mmHg , inHg ,
Disable , enable , sleep
www.noavarangermi.ir

## Slide 13
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
SETTINGS 4/4
Data output : int. Mem
Gsi 8/16 : Gsi 8
Mask 1/2 : Mask 1
Language : English
Lang. choice : off
ok
منوی تنظيمات : صفحه چهارم
Int. Mem , Rs232
Gsi 8 , Gsi 16
Mask 1 , Mask 2
Data output : نحوه خروج اطلاعت از دوربين ، شامل دو گزينه مي باشد :
Rs232 : خروج اطلاعات از طريق كابل ( سيم رابط )
Gsi 8/16 : نوع فرمت خروجي بر اساس بيت
www.noavarangermi.ir

## Slide 14
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
Prog
Setting
EDM
File
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
MENU 1/3
اكنون به معرفي دو برنامه surveting و stake out مي پردازيم . براي ورود به برنامه ها :
دكمه MENU و سپس كليد F1 را مي زنيم .
www.noavarangermi.ir

## Slide 15
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
PROGRAMS 1/2
F1 surveying
F2 stake out
F3 FREE station
F4 Reference Line
هشت برنامه وجود دارد كه قبلا بيان كرديم . براي برنامه برداشت ( surveying ) ، F1 را مي زنيم .
www.noavarangermi.ir

## Slide 16
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
surveying
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
Surveying
[ ] F1 Set Job
[ ] F2 Set Station
[ ] F3 Set Orientation
F4 Start
چهار مرحله دارد كه به ترتيب بايد انجام شود . ابتدا جاب ( Job ) معرفي مي كنيم : كليد F1
www.noavarangermi.ir

## Slide 17
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
NEW
ok
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
SELECT JOB 1/1
Job : ST
Operator : AL
Data : 29.04.2007
Time : 15:57:44
surveying
Job : انتخاب جاب هاي قبل با كليد هاي جهتي
Operator : نام اپراتور دستگاه ( نام فرد )
Data :‌ تاريخ انجام پروژه Time : ساعت انجام پروژه
NEW : معرفي جاب جديد ok : كليد تثبيت تغييرات
www.noavarangermi.ir

## Slide 18
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
Input
PREV
ok
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
NEW JOB
Job : ----------
Operator : AL
Remark 1 : ----------
Remark 2 : ----------
Data : 29.04.2007
Time : 15:57:44
surveying
حركت بالا و پائين توسط كليد هاي حركتي روي گزينه ها
فشردن F1 براي ورود داده جديد و كليد ok
تيك خوردن هر مرحله بعد از انجام آن
www.noavarangermi.ir

## Slide 19
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
Surveying
[ ] F1 Set Job
[ ] F2 Set Station
[ ] F3 Set Orientation
F4 Start
surveying
معرفي ايستگاهي كه در آن مستقر هستيم : فشردن كليد F2
www.noavarangermi.ir

## Slide 20
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
Input
FIND
LIST
ENH
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
SET STATION
Enter station number !
Station : st1
surveying
فشردن F1 براي ورود نام ايستگاهي كه در آن مستقر هستيم .
فشردن كليد ENH‌ براي ورود مختصات ايستگاه
www.noavarangermi.ir

## Slide 21
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
Input
PREV
ok
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
Enter point coordinates !
Job : ST
Operator : AL
East : --------.----- m
North : --------.----- m
Height : --------.----- m
surveying
جابجايي روي گزينه ها با كليد هاي جهتي
كليد F1‌ براي ورود مختصات ايستگاه ، در نهايت كليد ok براي تثبيت
www.noavarangermi.ir

## Slide 22
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
Input
PREV
ok
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
SET STATION
Enter instrument height !
hi : ----------
surveying
وارد كردن ارتفاع دوربين : F1 و سپس ok
www.noavarangermi.ir

## Slide 23
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
Surveying
[ ] F1 Set Job
[ ] F2 Set Station
[ ] F3 Set Orientation
F4 Start
surveying
معرفي ايستگاهي كه مي خواهيم دوربين نسبت به آن توجيه شود . كليد F3
دو را ه براي توجيه وجود دارد :
1- وارد كردن آزيموت و نشانه روي به تاركت مستقر روي ايستگاه
2- وارد كردن مختصات ايستگاهي كه مي خواهيم نسبت به آن توجيه شويم
www.noavarangermi.ir

## Slide 24
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
F1
F2
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
ORIENTATION
F1 Manual Angle Setting
F2 Coordinates
surveying
1- از طريق معرفي آزيموت : F1 ( Manual Angle Setting)
www.noavarangermi.ir

## Slide 25
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
HZ=0
EDM
REC
ALL
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
MANUAL ANGLE SETTING
Brg : 298.265 g
hr : 1.30 m
Point : DEFAUL T2
Aim target and press ALL/REC
surveying
Brg : معرفي آزيموت كه در بيشتر كارها صفر مي باشد : F1 ( HZ=0 )
hr : وارد كردن ارتفاع تارگت : كليد F1 ( Input )
Aim target and press ALL/REC : نشانه روي به تارگت و فشردن كليد هاي REC يا ALL
EDM : تنظيمات مربوط به معرفي تارگت : F2
www.noavarangermi.ir

## Slide 26
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
HZ=0
EDM
REC
ALL
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
EDM SETTING
EDM mode : IR-fine
Prism type : JPMini
Prism const : 34.4 mm
Laser-Point : off
Guide light : off
surveying
EDM mode : مدل رفلكتور
Prism type : نوع رفلكتور
توجه : در صورت عوض شدن رفلكتور وارد تنظيمات EDM مي شويم در غير اين صورت مستقيما از مرحله قبل وارد مرحله برداشت ( START ) مي شويم .
www.noavarangermi.ir

## Slide 27
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
Surveying
[ ] F1 Set Job
[ ] F2 Set Station
[ ] F3 Set Orientation
F4 Start
surveying
دوربين توجيه شده و وارد مرحله برداشت از منطقه مي شويم : F4
www.noavarangermi.ir

## Slide 28
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
F1
F2
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
ORIENTATION
F1 Manual Angle Setting
F2 Coordinates
surveying
1- از طريق معرفي مختصات ايستگاه دومي : F2 ( ‍Coordinates)
www.noavarangermi.ir

## Slide 29
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
INPUT
LIST
ENH
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
ORIENTATION WITH COORDINATES
Enter BS PtID
BS : ------------
surveying
BS‌: معرفي نقطه دومي براي توجيه در صورت ذخيره بودن نقطه در دوربين ( INPUT )
وارد كردن مختصات دومي براي توجيه ( ENH )
www.noavarangermi.ir

## Slide 30
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
INPUT
PREV
ok
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
Enter point coordinates
Job : ST
PTID : -------
East : ----------.----- m
North : ----------.----- m
East : ----------.----- m
surveying
كليد F1‌ :ورود مختصات ايستگاه دومي براي توجيه دوربين ، در نهايت كليد ok براي تثبيت
كليد ok و وارد شدن به مرحله برداشت
www.noavarangermi.ir

## Slide 31
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
Surveying
[ ] F1 Set Job
[ ] F2 Set Station
[ ] F3 Set Orientation
F4 Start
surveying
دوربين توجيه شده و وارد مرحله برداشت از منطقه مي شويم : F4
اكنون برنامه پياده سازي را توضيح مي دهيم :
www.noavarangermi.ir
Notes: <number>

## Slide 32
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
PROGRAMS 1/2
F1 surveying
F2 stake out
F3 FREE station
F4 Reference Line
ورود به برنامه پياده سازي : F2
www.noavarangermi.ir

## Slide 33
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
Stake out
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
ESC
USER
FNC
MENU
PAGE
STAKE OUT
[ ] F1 Set Job
[ ] F2 Set Station
[ ] F3 Set Orientation
F4 Start
هر چهار مرحله در اين برنامه مانند برنامه برداشت مي باشد .

## Slide 34
پاکنهاد مهدی
اتوماسیون در نقشه برداری
<number>
تفاوت برنامه برداشت با پياده سازي در اين است كه :
پياده سازي : در اين برنامه بعد از انجام هر چهار مرحله ، نقطه هايي را كه مي خواهيم نسبت به يك ايستگاه پياده شوند را در دوربين ذخيره مي كنيم و بعد با توجه به آنها جاي رفلكتور روي زمين را مشخص مي كنيم به اين صورت كه اول رفلكتور را به صورت تقريبي نزديك محل مورد نظر قرار مي دهيم سپس يك برداشت از آن مي كنيم. دوربين با توجه به مختصات ذخيره شده در خود ميزان جابجايي رفلكتور را با علامت هاي جهتي روي صفحه نمايش مي دهد.
برداشت : در اين برنامه بعد از انجام هر چهار مرحله ، ما نقطه برداشت مي كنيم تا يك سري نقطه براي توليد نقشه از منطقه جمع آوري شود.
www.noavarangermi.ir
Notes: <number>