## Slide 1: Selective Packet Dropping For VoIP & TCP Flows
استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسینی
با تشکر از جناب آقای مهندس سجادی
گردآورنده: سلاله جوادزاده امینی
خرداد 1392
www.NoavaranGermi.ir

## Slide 2: فهرست مطالب
-1 مقدمه
1-1- مساله تحقیق
1-2- اهداف تحقیق
2- مرور مختصری بر مناسب ترین رویکردهای AQM
3- الگوریتم انتخاب قربانی DROP-SEL
4- ارزیابی آزمایشی DROP-SEL
4-1- مقدمات آزمایشی
4-2- ارزیابی عدالت DROP-SEL
4-3- ارزیابی QoS سطح شبکه Drop-Sel
4-3-1- تأخیر بسته
4-3-2- احتمال اتلاف بسته
4-4- ارزیابی مفهومی Drop-Sel
4-4-1- ارزیابی کیفیت E-Model
4-4-2- ارزیابی مفهومی مبتنی بر ASR
5- نتیجه گیری
6- مراجع

## Slide 3: 1- مقدمه
پروتکل IP برای به هم پیوستگی شبکه ها، تکنولوژی همگرایی تلقی شود.
تمام کاربردها، در محدوده محاسبات وسیع و فراگیر و مولتی مدیا تا محاسبات سنتی تر، به عنوان کاربران IP تلقی می شوند.
اکثر کاربردها یا مبتنی بر پروتکل TCP هستند که به اتلاف های بسته برای اجتناب از ازدحام شبکه پاسخ می دهند و یا مبتنی بر پروتکل UDP هستند که ابداً به اتلاف های بسته پاسخ نمی دهند.

## Slide 4: 1-1- مساله تحقیق
یکی از چالش های بحرانی و مهمی که تکنولوژی های مبتنی بر IP با آن روبرو هستند، مسئله پیشگیری از ازدحام شبکه است.
برای رویارویی با این مشکل، تعدادی الگوریتم توصیف شده اند که اکثر آنها بر رویکرد مدیریت صف RED (تشخیص تصادفی زود) تکیه دارند. دروازه های RED هر بسته ورودی را با یک احتمال معین drop یا mark می کنند، که در آن احتمال دقیق، تابعی از متوسط اندازه صف است.

## Slide 5: 2-2- اهداف تحقیق
الگوهای AQM ای بکار برده شود که نوع ترافیک را در انتخاب بسته برای حذف شدن، لحاظ کند.
الگوریتم های طراحی شده، با ابزار و مفاهیم شبیه سازی های شبکه ای در سناریوهای مختلف با میزان ترکیب ترافیکی TCP و UDP مختلف، ارزیابی شده اند.
برای ترافیک VoIP، کارایی را از لحاظ QoS (کیفیت سرویس) و QoE (کیفیت تجربه یا آزمایش) ارزیابی می کنیم.

## Slide 6: 2- مروری مختصری بر مناسب ترین رویکردهای AQM
  AQM برای پاسخ به شرایط ازدحام از رویکرد احتمالات استفاده می کند.
  معایب اصلیRED : تحت برخی شرایط، RED می تواند به کندی واکنش نشان دهد و اثربخشی آن شدیداً به تنظیم پارامترهایش بستگی دارد. رویکردهای تطبیقی برای غلبه بر این مشکلات پیشنهاد شده اند که عبارتنداز: ARED، PD-RED
این روش ها تنها اشغال صف را لحاظ می کنند و استفاده از ظرفیت لینک خروجی را به حداکثر نمی رسانند.
  دو الگوی دیگری که با کنترل ترافیک ورودی یا نرخ اتلاف، ازدحام را تشخیص می دهند عبارتنداز:AVQ ، GREEN.
  رویکردهای AQM دیگر، احتمال حذف بسته را به عنوان تابعی از نه تنها اندازه صف، بلکه نرخ ترافیک ورودی یا واحدهای نسبت اتلاف محاسبه می کنند، مثلا REM و RaQ.

## Slide 7: 2- ادامه مروری مختصری بر مناسب ترین رویکردهای AQM
اگر جریانات واکنشی و غیر واکنشی در یک صف واحد ترکیب شوند، الگوهای AQM مذکور پاسخ به ازدحام را تشخیص نمی دهند. انتظار می رود که این مسئله در صورتی کاهش یابد که الگوریتم، کلاسهای ترافیکی گوناگونی را لحاظ نماید. مطابق با این ایده، الگوریتم های دارای پیچیدگی کم که از اساس اطلاعات در هر جریان- حالت استفاده می کنند، پیشنهاد شده اند. برای مثال FRED و AFD.
روش D-CBT با استفاده از طبقه بندی جریان و اعمال سیاستهای مشخص مطابق با کلاس جریان معین، از ازدحام پیشگیری می کنند.
الگوریتم هایی هستند که انحصارطلبی پهنای باند را بدون درنظر گرفتن اطلاعات در هر جریان- حالت، حل می کنند که عبارتند از:CSFQ ،. RFQ هر دوی آنها سطح بالای اعتدال را به وجود می آورند، ولی نیازمند همکاری روترهای هسته و لبه ای هستند. علی رغم اینکه هردو، اعتدال سطح جریان را پدید می آورند ولی نمی توانند احتیاجات بلادرنگ برخی از جریانات را برآورده نمایند. برای غلبه بر این مشکل، الگوریتم تشخیص Jitter (JD) بسته ها را به دو کلاس تقسیم می کند: TCP و UDP.

## Slide 8: 3- الگوریتم انتخاب قربانی Drop-Sel
الگوریتم های انتخاب شامل: Drop – Tail ، Drop – Front و Drop – Random
کیفیت یک جریان VoIP شدیداً به میانگین تاخیر بسته بستگی دارد و لذا به حداقل رساندن آن مهم است. در این رابطه، الگوی Drop-Front در کاهش میانگین تاخیر صف بندی بهتر عمل می کند. علی رغم این مزیت، الگوی انتخاب، بین جریانات تبعیض قائل نمی شود و در نتیجه، کلاسی از ترافیک ممکن است شانس بالاتری برای انتخاب شدن داشته باشد و مجبور شود که سهم تعادلی پهنای باندش کمتر باشد.
الگوریتم انتخاب قربانی پیشنهادی: Drop-Sel
هدف اصلی : Drop-Selارائه سرویس عادلانه برای منابع واکنشی و غیر واکنشی است تا در هر زمان ممکن، QoS و QoE کاربردهای VoIP را بهبود بخشد.
سه کلاس ترافیک: کلاس بلادرنگ UDP غیرواکنشی تعاملی (جریانات VoIP)، جریانات UDP غیر بلادرنگ دیگر (O-UDP)، کلاس TCP

## Slide 9: 3- ادامه الگوریتم انتخاب قربانی Drop-Sel
روند Drop-Sel

## Slide 10: 3- ادامه الگوریتم انتخاب قربانی Drop-Sel
مزایای Drop-Sel:
  مقیاس پذیر است.
  برای کلاس های ترافیکی مشخص، از یک صف واحد استفاده می کند. لذا برای ایجاد اعتدال، نیازی به زمان بند ندارد.
  منابع نیازی به درج اطلاعات سیگنالی اضافی در هدرهای بسته ندارند.

## Slide 11: 4- ارزیابی آزمایشی Drop-Sel
برای مقایسه کارآیی الگوریتم های انتخاب قربانی توصیف شده، برخی از شبیه سازی ها با شبیه ساز ns-2 انجام شدند. مجموعه ای از الگوهای AQM منتخب تحت انواع توپولوژی های شبکه، منابع ترافیکی و نیز سطوح ازدحام مختلف ارزیابی شدند.
برای ارزیابی مناسب مزایای حاصل از الگوی پیشنهادی برای جریانات VoIP، در این نوع ترافیک هم پارامترهای QoS سطح-شبکه و هم امتیازات مفهومی QoS سطح-کاربر اندازه گیری گردید.

## Slide 12: 4-1- مقدمات آزمایشی
هر سناریو (یعنی S1 و S2 و S3) از نظر توپولوژی اتخاذ شده و بار ترافیکی اعمال شده به هر کلاس ترافیکی، با سناریوی دیگر فرق دارد.
  سناریوهای S1 و S2 : توپولوژیsingle bottleneck dumbbell

## Slide 13: 4-1- ادامه مقدمات آزمایشی
جریانات VoIP شبیه سازی شده با استفاده از سه کاربرد VoIP (A , B , C) با دوره های میان-بسته ای و سایزهای بسته ای مختلف تولید می شوند.
همه کاربردهای VoIP، تاخیر انتها-به-انتهای برابری دارند.

## Slide 14: 4-1- ادامه مقدمات آزمایشی
در هر دو سناریوی S1 و S2 ، R0 دارای یک الگوی AQM RED Drop-Tail فرض می شود.
در آزمایشات سناریوی S1، تمام منابع ترافیکی در لحظه صفر ثانیه شروع می شوند و تا پایان یافتن شبیه سازی فعال می مانند. بالعکس، در S2، تمام منابع با استفاده از الگوهای ترافیکی ON/OFF مدل سازی می شوند.
هر مولد ترافیکی، شروع به ارسال بسته های دارای یک احتمال تصادفی یکنواخت در طی اولین 15 ثانیه شبیه سازی می نماید. بدین ترتیب، با فرض اینکه جریانات متفاوت همزمان نمی شوند، برخی از دوره های ازدحام بطور تصادفی تولید می شوند.

## Slide 15: 4-1- ادامه مقدمات آزمایشی
برای تکمیل ارزیابی سناریوی سوم (S3)
  7 رویتر و 4 نود سینک
  R2-R3 و R5-R6لینک های بسیار باریک

## Slide 16: 4-1- ادامه مقدمات آزمایشی
کاربردهای VoIPو FTP و UDP دیگر به صورت منابع ترافیکی ON/OFF مدل سازی می شوند.
جریانات شبیه سازی شده، از منابع متصل به یک رویتر، به منبعی از نودهای سینک می روند.

## Slide 17: 4-2- ارزیابی عدالت Drop-Sel
میانگین گذردهی خروجی و ورودی را برای هر یک از الگوریتم های انتخاب قربانی شبیه سازی شده در R0، برای الگوی RED و سناریوی S1 نشان داده شده است.

## Slide 18: 4-2- ادامه ارزیابی عدالت Drop-Sel
برای سناریوی S2، که در آن یک توپولوژی dumbbell با تاخیرهای انتها-به-انتهای متفاوتی دیده می شود، Drop-Sel نیز اعتدال بین کلاس های ترافیکی را بهبود می بخشد.

## Slide 19: 4-2- ادامه ارزیابی عدالت Drop-Sel
تاثیر میانگین گذردهی در الگوی REM و AVQ

## Slide 20: 4-2- ادامه ارزیابی عدالت Drop-Sel
الگوی :PUNSI AQM بطور خاص برای توجه به جریانات غیر واکنشی طراحی گردید. PUNSI مانع از این می شود که جریانات غیر واکنشی، پهنای باند موجود را به انحصار خود درآورند و به منابع واکنشی آسیب برسانند. PUNSI جریانات غیر واکنشی را با احتمال بیشتری از جریانات منابع واکنشی مطابق با قطاری بودن(انفجاری) آنها جریمه می کند.
الگوی PUNSI را برای مورد CA2 در سناریوی S1 و سناریوی نهایی نشان داده شده است.

## Slide 21: 4-3- ارزیابی QoS سطح شبکه Drop-Sel
QoS ایجاد شده در کاربردهای VoIP شدیداً به تاخیر بسته انتها-به-انتها بستگی دارد. برای هر بسته، دینامیک های شبکه، و به طور خاص تر، فواصل زمانی انتظار کشیدن صف رویتر، تاثیر عمیقی بر تاخیر انتها-به-انتها دارد.

## Slide 22: 4-3-1- تاخیر بسته
احتمال اینکه یک بسته طولانی تر از مقدار معین شده در یک سیستم دارای حذف جلویی تاخیر داشته باشد با مقدار معین در یک سیستم با حذف عقبی، برابر بوده و یا کمتر است. بنابراین، Drop-Sel نزدیک ترین بسته (برای کلاس ترافیکی منتخب) به جلوی صف را حذف می کند.
حذف جلویی منجر به کاهش تاخیر انتها-به-انتها می شود؛ آنچه که به ویژه برای ترافیک VoIP معنادار است، این است که آن تعداد بسته های بی فایده در گیرنده را کاهش می دهد.
برای منابع واکنشی، حذف جلویی ، تشخیص ازدحام و ضمناً واکنش آن را شدت می بخشد.

## Slide 23: 4-3-1- ادامه تاخیر بسته
تابع توزیع تجمعی (CDF) تاخیر انتها-به-انتهای بسته را برای هر یک از الگوریتم های انتخاب قربانی ملاحظه شده نشان داده شده است. در این مورد، ما فرض می کنیم که RED AQM اتخاذ می شود. 4
بار کاری ترافیکی مختلف لحاظ می شوند.
کاهش موثر میانگین تاخیر صف توسط Drop-Sel و انتخاب کلاس ترافیکی مناسب برای حذف شدن، به طور مستقل از شرایط باری

## Slide 24: 4-3-2- احتمال اتلاف بسته
دو رویداد سبب اتلاف بسته می گردد که عبارتند از:
    بسته ها در رویتر AQM برای اعلام و پیشگیری از ازدحام drop شوند.
    بسته های بدون استفاده نیز در کاربران نهایی drop شوند.
اثر روش های انتخاب قربانی بسته AQM بر روی احتمال اتلاف بسته VoIP، برای بار کاری ترافیکی مختلف در توپولوژی دمبل نشان داده شده است. در این مورد، نتایج برای موارد مختلف سناریوی S2 گزارش می شوند.

## Slide 25: 4-3-2- ادامه احتمال اتلاف بسته
نتایج حاصله، زمانی که سناریوی پیچیده S3 با لینک های خیلی باریک متعددی لحاظ می شود نشان داده شده است.
می توانیم نتیجه بگیریم که در AQM، اعتدال بهتر در صورتی می تواند به وجود آید که روش های dropping، ترافیک شبکه را ببیند و بسته را از سنگین ترین ترافیک انتخاب نمایند. به علاوه، برای ترافیک VoIP ، این روش انتخاب می تواند QoS را نیز از لحاظ تاخیر انتها-به-انتها و احتمال میزان اتلاف بسته در هر لحظه ای که منابع VoIP بر بار ترافیکی غالب نشوند، بهبود دهد.

## Slide 26: 4-4- ارزیابی مفهومی Drop-Sel
برای ارزیابی کامل کیفیت تصور شده ی حاصل از مکانیزم پیشنهادی، ما دو معیار از کیفیت مفهومی را ارائه می کنیم:
  امتیاز نظریه های متوسط(MOS)
  سطح قابلیت فهم جریان هایVoIP

## Slide 27: 4-4-1- ارزیابی کیفیت E-Model
برای ارزیابی کیفیت مفهومی بدست آمده از Drop-Sel، ما از توصیه نامه E-model , ITU-T ، G.107 استفاده می کنیم.
E-model برای برآورد QoS درونی تصور شده ی کاربر در بسیاری از سیستم های انتقال صوت اتخاذ شده است. برای این منظور، این مدل معمولاً به خاطر عملی شدن، ساده می شود. از این به بعد، ما مقدمات پیشنهادی E-model را اتخاذ می کنیم و با استفاده از رابطه زیر عامل R را بدست می آوریم :
R= 94.2- 0.11. (d-177.3). H -0.024.d- 30.log(1+ 15.p)
که در آن d به میلی ثانیه است و برای بسته های VoIP ، میانگین تاخیر انتها-به-انتها است و P احتمال اتلاف بسته بوده و H مطابق معادله، همکاری(سهم) تاخیر را تشکیل می دهد:
H=
0 if(d-177.3)<0,
1 if(d-177.3)>=0.
H

## Slide 28: 4-4-1- ادامه ارزیابی کیفیت E-Model
برای ارزیابی های درونی خوانا تر، عامل R می تواند به نقطه گذاری MOS نگاشت شود. شکل زیر، مقادیر MOS بدست آمده برای شرایط بار ترافیکی مختلف را نشان می دهد.
  RED صرف نظر از بار ترافیکی VoIP ، کمترین امتیاز MOS را بدست می آورد.
  AVQ بهترین کارآیی درونی را به وجود می آورد.

## Slide 29: 4-4-1- ادامه ارزیابی کیفیت E-Model
ارزیابی آزمایشی(تجربی)، یک همبستگی(ارتباط) معقولی را بین برآوردهای کیفیت سطح-کاربر و سطح-شبکه نشان می دهد.
نتیجه می گیریم که Drop-Sel اعتدال و کیفیت تصور شده را مخصوصاً هنگامی که درصد ترافیک VoIP ، سهمیه عادلانه ترافیک باقیمانده را خراب نمی کند، بهبود می بخشد.
به علاوه، وقتی ترافیک VoIP از پیش بر سناریوهایی غالب می شود که در آنها اعتدال لازم نیست و کیفیت VoIP اولویت دارد، ما پیشنهاد می کنیم که مکانیزم هایی به صورت اتوماتیک برای سوئیچ از Drop-Sel به الگوریتم دیگری افزوده شوند.

## Slide 30: 4-4-2- ارزیابی مفهومی مبتنی بر ASR
خوبی مکانیزم Drop-Sel پیشنهادی را با برآورد قابلیت فهم صوت انتها-به-انتها ارزیابی می کنیم. برای این کار، ما یک موتور تشخیص کلام اتوماتیک را اتخاذ می کنیم.
میزان صحت کلمه و جمله مستقیماً به قابلیت فهم نهایی درک شده بوسیله کاربر، مرتبط می باشد.
مزایا:
  امتیاز ASR، موضوعاتی را لحاظ می کند که در غیر این صورت اندازه گیری آنها مشکل می باشد، در حالی که هیچ مدل ضمنی نیاز نیست که اتخاذ شود، چرا که تکنولوژی تشخیص کلام، اکنون به اندازه کافی رشد کرده است.
  هزینه ی آن پایین است و معیارهای قابل تعمیم زیادی را به وجود می آورد.

## Slide 31: 4-4-2-ادامه ارزیابی مفهومی مبتنی بر ASR
عمل تشخیص به کار رفته مبتنی بر دیتابیس کلام Aurora 2 می باشدکه یک مجموعه ای است که متشکل از ترتیب های عددی پیوسته ای برای گویندگان انگلیسی آمریکایی می باشد.
ماشین تشخیص دهنده کلام ما مبتنی به HMM (مدل مارکوف مخفی) می باشد و از یازده مدل واژه HMM مداوم 16 حالته (بعلاوه سکوت و مکث، که به ترتیب دارای 3 و 1 حالت هستند)، با سه گوسی در هر حالت ( باستثناء سکوت، با 6 گوسی در هر حالت) استفاده می کند.
مدل های HMM به صورت off-line با مجموعه ای از 8440 جمله بدون نویز آموزش داده می شوند ولی تست مجموعه متشکل از 4004 جمله خارج-از-آموزش بدون نویز می باشد. شرایط آزمایش مذکور برای آزمایشات گزارش شده اتخاذ شدند.

## Slide 32: 4-4-2-ادامه ارزیابی مفهومی مبتنی بر ASR
صحت کلمه (WA)
  برای ارزیابی کارآیی تشخیص دهنده کلام، ما میزان خطای کلمه (WER) را به صورت زیر تعریف می کنیم:
ns تعداد کلمات جایگزین شده است و ni تعداد کلمات بدلی(نادرست) درج شده و nd تعداد کلمات پاک شده(حذف شده) و nt تعداد کل کلمات است.
  بر اساس WER ، صحت کلمه (WA) به صورت روبرو تعریف می گردد:
WA= 100 - WER

## Slide 33: 4-4-2-ادامه ارزیابی مفهومی مبتنی بر ASR
ادامه صحت کلمه (WA)
میزان صحت کلمه بسته VoIP برای جریان مورد CA7 در سناریوی S2

## Slide 34: 4-4-2-ادامه ارزیابی مفهومی مبتنی بر ASR
میزان جمله – صحیح (Correct-sentence rate)
یک جمله ، زمانی صحیح تلقی می شود که هیچ درج لغت یا جانشینی کلمه ای را متحمل نشود.
میزان جمله – صحیح بسته VoIP برای جریان مورد CA7 در سناریوی S2

## Slide 35: 5- نتیجه گیری
برای پیشگیری از ازدحام شبکه، مدیریت صف فعال (AQM) به طور وسیع بررسی شده است. در نتیجه، برخی از الگوهای مفید پیشنهاد شده اند. بطور کلی، اگر انواع مختلف ترافیک (منابع واکنشی یا غیر واکنشی) در صف خروجی AQM سهیم باشند، باید متمایز شده و بطور متفاوتی پردازش شوند. در این شرایط، اعتدال و کیفیت درونی انتها-به-انتهای نهایی به روش انتخاب قربانی اتخاذ شده بستگی دارد.
در این ارائه، ما چگونگی بهبود معیارهای درونی و بیرونی توسط کارآیی شبکه (میزان اتلاف و تاخیر بسته) با مشاهده ساده و انتخاب کلاس ترافیکی شبکه جهت جبران کردن پیشگیری از ازدحام را ارزیابی کردیم.
با این طرز فکر، ما یک الگوی مستقیم و درستی را جهت کاربرد در الگوهای AQM پیشنهاد کرده ایم. این رویکرد پیشنهادی، تقاضاهای کنترل ازدحام این کاربرد را بررسی می کند. مخصوصاً، ما یک روش ساده را برای انتخاب بسته جهت حذف شدن در رویتر AQM را ارائه کردیم. برای ردیابی(تشخیص) ترافیکی که سبب ازدحام می شود، ما یک الگوریتمی را ارائه می کنیم که کلاس ترافیکی را که بطور مطابق جریمه می شود، شناسایی می نماید. در میان رویکردهای شبیه سازی شده مرجع، ما بطور تجربی ثابت کردیم که الگوریتم ارائه شده، اعتدال را برقرار می کند و کیفیت انتها-به-انتها را بهبود می بخشد.

## Slide 36: 5- ادامه نتیجه گیری
الگوی پیشنهادی تحت عنوان Drop-Sel ، مشترکاً با مجموعه ای از الگوهای AQM مربوطه ارزیابی می گردد: RED، REM , AVQ. برای ارزیابی های دارای الگوهای قطعی – لبه ، PUNSI نیز شبیه سازی شد. ما تعدادی سناریو با توپولوژی های گوناگون و بارهای ترافیکی مختلف را ملاحظه کرده ایم که در آنها هر دو جریان UDP , TCP برای شرکت در منابع شبکه ای محدود به وجود آمده اند. در شبیه سازی هایمان، مبدأها و مقصدهای ترافیکی مختلف، در مکان های متنوعی گنجانده شده اند تا یک محدوده وسیعی از احتمالات را فراهم آورند. آزمایشات انجام شده نشان دادند که Drop-Sel یک بهبود اعتدال عالی را فراهم می کند.

## Slide 37: 5- ادامه نتیجه گیری
برای ترافیک مولتی مدیا و به ویژه برای VoIP ، ما معتقدیم که رسیدن به QoS سطح فوق العاده پایین در صورتی می تواند بی فایده باشد که با رضایتمندی کاربر نهایی (سطح بالا) همبستگی نداشته باشد. بر این اساس، برای تکمیل این ارزیابی، ما مزایای اتخاذ الگوی پیشنهادی را به طور درونی اندازه گیری کردیم. در این مورد، E-model برای ارزیابی اهداف استفاده گردید. مخصوصاً، ما امتیاز MOS را تحت محدوده وسیع شرایط آزمایشی (تجربی) برآورد کردیم. همچنین نشان دادیم که برای ترافیک VoIP ، این الگوی پیشنهادی (Drop-Sel) قابلیت فهم کاربر انتهایی را نیز بهتر می کند و این امر با اتخاذ روش شناسی مبتنی بر معیارهای تشخیص کلام اتوماتیک انتها-به-انتها نشان داده می شود.
در مجموع، چگونگی ایجاد خدمات عادلانه برای VoIP و انواع دیگر ترافیک UDP ، بدون آسیب به گذردهی TCP، بوسیله الگوریتم انتخاب قربانی سبک وزن(کم اهمیت) اثبات گردید. در مواردی که در آن ها ترافیک VoIP از قبل غالب نشده است، Drop-Sel می تواند کیفیت مفهومی جریانات VoIP ، امتیازات قابلیت فهم و MOS ، و مزایای منابع TCP را بالا ببرد. اگر ترافیک VoIP غالب شود، ترافیک VoIP ، بر این اساس برای حفظ اعتدال جریمه می شود.